## Slide 1
Agent 自动化遍历 Ruby Modeling 性能优化
固定硬件边界 → 自动生成候选配置 → GKB / lmbench 验证 → 学习迭代 → 收敛固化
非侵入式
自动收敛
① 受控配置输入
人工确认项与 Agent 搜索空间严格分离
FIXED
硬件 Modeling
拓扑、协议、时钟、安全边界
P-core
性能核专属 Ruby 参数
E-core
能效核专属 Ruby 参数
Shared
L3 / SNF / Network 共享参数
YAML：manual-confirmed / search-space / baseline
② Loop Agent 闭环优化
GKB
lmbench
同一流程适配单核 / 多核；按 core_scope 选择 P-core、E-core、Shared 或 Mixed
1
生成候选
基于历史最优与禁区
批量采样 Ruby 配置
2
门禁检查
约束合法性 + Smoke
失败即记录并学习
3
性能测试
运行测试矩阵
采集性能与仿真成本
4
指标解析
Score / HW 误差 /
稳定性 / 资源代价
5
模型更新
更新参数重要度
探索有效区、规避禁区
6
收敛判断
收益、预算、连续无改善
满足条件后自动停止
未收敛：下一轮
已收敛：完整验证 + 重复测试
输出：最终 Ruby 配置 + 最优参数组合 + 失败禁区 + 完整可追溯实验记录
③ Dashboard 实时观测
Agent 只输出标准事件；服务统一校验、存储与展示
JSON
事件
SQLite
+ API
实时
Dashboard
1
当前阶段
测试 / 学习 / 验证
2
优化趋势
总体 + Case 梯度
3
遍历覆盖
P / E / Shared 参数域
4
运行状态
构建、Trial、失败原因
最终 Champion 配置可直接固化
方案价值
在不修改 gem5 主工程的前提下，把 Ruby 配置探索从“人工试参”升级为可约束、可追溯、会收敛的 Agent 自动优化闭环。
D9300 P-core / E-core 独立建模 ｜ GKB / lmbench 统一接入 ｜ CI/CD 并行执行 ｜ Dashboard 实时呈现 ｜ 达到收敛条件自动停止
Notes: 内容依据 gem5-lab 当前非侵入式 Loop Agent 方案整理；视觉风格参考既有 OpenNPUX 架构与 Modeling 路线材料。所有流程节点均为可编辑 PowerPoint 原生形状。参考文件：/Users/libo/Work/gem5/ppt_out/opennpux-npu-pipe-roadmap.pptx